## Slide 1
模型机经改造升级后，扩大了主存容量，并在CPU与主存之间添加了一个Cache，假设CPU总是从Cache取得数据，在一段时间内，Cache完成存取的次数为2100次，主存完成的存取次数为400次，已知Cache的存储周期为12ns，主存的存储周期为80ns。则Cache的命中率为 ④ ，Cache/主存系统的平均访问时间为 ⑤ ns。设升级后的主存容量为128KB，存储器按字节编址；Cache容量8KB，每块8字节，Cache按照4路组相联方式组织，则主存字节地址 ⑥ 位；其中“标记”字段 ⑦ 位，Cache组地址 ⑧ 位，主存地址09B3H映射到Cache的 ⑨ 组

## Slide 2
(1)某CPU地址总线16位，数据总线8位，CPU 的控制信号线有：MREQ#（存储器访问请求，低电平有效），R/W#（读写控制，低电平为写信号，高电平为读信号）。若用若干个8K×4位的SRAM芯片形成32K×8位的RAM存储区域，起始地址为2000H，假设SRAM芯片有CS#（片选，低电平有效）和WE#（写使能，低电平有效）信号控制端；试写出RAM的地址范围，并画出SRAM与CPU的连接图（请标明SRAM芯片个数、译码器的输入输出线、地址线、数据线、控制线及其连接）。

## Slide 5
(2)某8位模型机采用微程序控制器，结构如上图所示。其中MEM为主存，R0~R3是通用寄存器。各部件的控制信号均已标出，控制信号的命名准则是：‘→’符号前的是数据发送方部件，‘→’符号后的是数据接收方部件，并且控制信号中的B表示总线；J1#控制指令译码，其他读写信号具有普通意义。例如：B→DA1表示总线上的数据送入DA1暂存器；ALU→B#表示ALU运算的结果送到总线上（低电平有效）。

## Slide 6: 模型机的某条指令的微程序流程图如图2所示，写出该条指令的功能、寻址方式、指令第二字的含义。

## Slide 7
根据图1所示的数据通路，写出ADD Rd，[(Rs)+Disp]指令的微程序流程图。指令功能为（Rd）＋（（Rs）+Disp)→Rd，即源寄存器Rs的内容加上偏移量Disp之和，作为地址访存，取该内存单元的内容和目的寄存器Rd的内容相加，结果送回Rd寄存器。指令格式如下：
OP（4位） | Rs | Rd（2位）
Disp |  | 

## Slide 9
指令 | w_r_s | imm_s | rt_imm_s | wr_data_s | ALU_OP | Write_Reg | Mem_Write | PC_s | 指令类型
xor rd,rs,rt |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sllv rd,rt,rs |  |  |  |  |  |  |  |  | 
andi rt, rs, imm |  |  |  |  |  |  |  |  | 
sw rt, offset(rs) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
bne rs, rt, label |  |  |  |  |  |  |  |  | 
jal label |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容
10H | 8AH | 14H | 7DH | 18H | F0H
11H | 47H | 15H | 33H | 19H | 12H
12H | 07H | 16H | 1BH | 20H | 10H
13H | 10H | 17H | F2H | 21H | 4EH
设有如下指令，目的操作数均为寄存器寻址，源操作数的寻址方式由下面每一条指令的注释给出，内存数据见表1所示；变址寄存器RI=10H，则按顺序执行下列指令后，写出每一条指令的执行结果填入括号中。
① MOV R0, ＃19H ；立即数寻址 R0= （14）
② MOV R1, [R0] ；寄存器间接寻址 R1= （15）
③ ADD R1, [13H] ；直接寻址 R3= （16）
④ HLT ；停机
表1

## Slide 11
指令助记符 | 操作码 | 指令助记符 | 操作码
MOV | 0000 | SBB | 0100
ADD | 0001 | JMP | 1000
SUB | 0010 | …… | ……
AND | 0011 | HALT | 1111
OP（4位） | MOD（2位） | RD（2位）
ADDR/ DATA / DISP |  | 
其中，RD为源/目的寄存器号，MOD为寻址方式码字段，指令第二字为地址、数据或偏移量；源操作数由MOD字段和指令第二字共同确定。除了HALT指令为单字指令外，其他指令均为双字指令；操作码字段解释见表1-1，MOD字段解释见表1-2，RD字段解释见下表1-3
设某8位计算机指令格式如下：
MOD | 寻址方式 |  | RD | 寄存器
00 | 立即寻址 |  | 00 | R0
01 | 直接寻址 |  | 01 | R1
10 | 变址寻址(SI) |  | 10 | R2
11 | 间接寻址 |  | 11 | R3
表1-2 表1-3
指令ADD R1，((40H)) 的功能：R1 = ((40H))+R1；指令使用间接寻址，则该指令机器码第一字节为（9）H，第二字节为（10）H。

## Slide 12
内存地址的部分单元内容如表2，若（PC）＝20H，变址寄存器（SI）＝10H，则此时启动程序执行，则程序执行的前三条指令如表3，请填写完整。
单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容 | 单元地址 | 内容
10H | 80H | 20H | 10H | 24H | F0H
11H | 90H | 21H | 11H | 25H | 03H
12H | 10H | 22H | 05H | 26H | F0H
13H | 11H | 23H | 12H | 27H | 20H

## Slide 13
图1是某单总线结构计算机，机器字长8位，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，M为主存，AR为地址寄存器，DR为数据缓冲寄存器， ALU能完成算术加、减运算和逻辑运算，R0~R3是通用寄存器。各部件的控制信号均已标出，控制信号的命名准则是：‘-’符号前的是数据发送方部件，‘-’符号后的是数据接收方部件， 并且控制信号中的B表示IB总线，另外，J1#控制指令译码，R/W#控制存储器读/写（=1：读；=0：写），CS#是存储器的片选信号。例如B-DA1表示由总线IB将数据打入暂存器DA1的控制信号。

## Slide 14
假如该机另具有浮点运算部件（图1中未画出），两个二进制补码数据X和Y分别放在浮点寄存器f0和f1中，浮点数格式为：阶码4位，包含1位符号位，尾数8位，包含1位符号位，阶码和尾数均用补码表示，排列顺序为：
已知：（X）10= -2.875，Y的规格化浮点表示为F64H。
1、写出X的规格化浮点数表示形式。
2、求Y的二进制真值。
3、求〔X+Y〕补（要求用补码计算，采用0舍1入法，列出计算步骤）；
4、假如使用图1中的ALU和相关部件来完成浮点数乘法中的阶码运算，两个阶码分别存放 在R0和R1中，“和”存放在R0中，请用微程序流程图描述阶码加法运算的过程。
阶符（1位） | 阶码（3位） | 数符（1位） | 尾数（7位）

## Slide 16
假如该机采用微程序控制器，其控制存储器容量为256*40位，下址字段可寻址整个控制存储器，有7个转移控制状态（采用译码形式），微指令格式如下，其3个字段分别是几位？
操作控制字段（29） | 判别测试字段（3） | 下址字段（8）
有一段程序在图1所示模型机上运行，该程序段用汇编语言描述如下所示，已知所有指令都是2字节，假如存储器按字节编址，该程序被装入内存地址低端，起始地址为0，请问存放最后一条指令JMP LL内存地址是 ① 和 ② ，LL是标号，按照相对寻址方式，无条件转移指令JMP LL的8位二进制偏移量是 ③
LL:
MOV R0，40H； 40H→R0
ADD R0，[10H]； R0＋[10H]→R0
STA [10H]，R0； R0→[10H]
OUT [PORTAR]，R0； R0→LED
JMP LL； PC+偏移量→PC